РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» декабря 2015 г.						         №989-о

Об утверждении Правил пользования

летним (временным) водопроводом

и технических требований по устройству

летнего водопровода на территории

Большереченского муниципального

образования

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения подключения и пользование летним (временным) водопроводом, руководствуясь Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013г № 644, Федеральным законом от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах оранизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Большереченского муниципального образования, администрация Большереченского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом (Приложение №1).

- Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного) водопровода (Приложение №2).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Большереченского муниципального образования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Большереченского муниципального образования | Ю.Р.Витер |
| --- | --- |

Приложение № 1 к  постановлению Администрации  Большереченского муниципального образования от «__»_________  2015 г. № ____

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования летними водопроводами регулируют отношения между абонентом - владельцем летнего водопровода и организацией, поставляющей данную услугу, и разработаны в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными 12.02.1999 №167 (с последними изменениями и дополнениями от 05.01.2015г);

Для включения (отключения) летнего (временного) водопровода, действующего в летний период, необходимо:

1.2. Предоставить заявление и схему с указанием колодца, где имеется существующая точка подключения, либо иная точка подключения с указанием объектов (жилых домов), запитанный от данной точки.

1.3. Право на подключение (отключение) и использование летнего водопровода возникает у лиц, имеющих в собственности, или на ином праве соответствующий водопровод и заключивших с организацией, предоставляющей услуги по водоснабжению договор на водоснабжение и водоотведение.

2. Термины и определения.

2.1. Летний (временный) водопровод - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для полива приусадебных участков и других хозяйственных и бытовых нужд, срок пользования летним водопроводом оговаривается в договоре на водоснабжение и водоотведение.

2.2. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги водоснабжения на территории Большереченского муниципального образования  - ООО «Ушаковская»

2.3. Потребитель - гражданин, пользующийся или имеющий намерение воспользоваться летним водопроводом на основании заключенного с Исполнителем договора.

2.4. Разрешение на подключение и пользование летним (временным) водопроводом, выдается на срок не менее 4 месяца, в летний период с 15 мая по 15 сентября (может быть отключен и ранее при условии установившихся отрицательных температур), производится силами Исполнителя на границе эксплуатационной ответственности, оговоренной в договоре с Потребителем.

2.5. Монтаж летнего водопровода производится за счет Потребителя.

2.6. Потребителю может быть отказано в заключении договора водоснабжения и водоотведения по техническим причинам. Мотивированный, обоснованный отказ выдается заявителю в письменной форме в 5 (пяти)-дневный срок после подачи заявки на подключение.

3. Порядок пользования летним (временным) водопроводом, предоставления услуг и оплаты холодного водоснабжения.

3.1. Услуги предоставляются Потребителям на основании соблюдения технических требований по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора, в установленный Правилами период (Приложение 2).

3.2. В договоре отражаются: сроки предоставления услуг и нормативные объемы потребления; установленные размеры и условия оплаты, права, обязанность и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3.3. Потребители, пользующиеся летним (временным) водопроводом без оплаты соответствующей услуги, подлежат отключению до полной ликвидации задолженности.

3.4. Пользование летним (временным) водопроводом должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором.

3.5. Контроль за правильностью пользования услугами осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ.

4. Права и обязанности Потребителей.

4.1. Потребители имеют право:

4.1.1. На получение качественных услуг по водоснабжению по временным летним водопроводным сетям, параметры качества устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами, на границе эксплуатационной ответственности.

4.1.2. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода в соответствии с техническими требованиями по устройству водопровода, разработанным схематическим планом и согласованным с Исполнителем (Приложение 2).

4.2. Потребители обязаны:

4.2.1 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги в соответствии с показаниями приборов учета.

4.2.2. Устранять выявленные неисправности во временных летних водопроводах за свой счет и пределах своей эксплуатационной ответственности.

4.2.3. Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямому назначению.

4.2.4. Допускать представителей Исполнителя для осмотра инженерного оборудования (по предъявлении последними служебного удостоверения).

4.2.5. Самостоятельно установить узел учета – водосчетчик.

4.2.6. Произвести сверку оплаты абонентов указанных в заявлении на подключение водопровода, действующий в летний период и получить у Исполнителя справку об отсутствии задолженности;

4.3. Потребителю запрещается:

4.3.1. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода с нарушениями технических требований по устройству водопровода (Приложение 2).

4.3.2. Производить любые работы в водопроводных колодцах централизованных водопроводных сетей.

4.3.3. Эксплуатировать летний водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды.

4.3.4. Эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод.

4.3.5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовых отходов и через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также складировать на инженерных сетях дрова, мусор, стройматериалы и пр.

4.3.6. Производить самовольное подключение других Потребителей к своим инженерным сетям без письменного согласования с Исполнителем.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Применять меры, предусмотренные настоящими Правилами в случае нарушения Потребителем сроков платежей.

5.1.2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к централизованным водопроводным сетям. В таком акте указываются место, дата и время составления акта, основания введения временного прекращения или ограничения, причины, послужившие основанием для принятия такого прекращения или ограничения, фамилия, имя, отчество и должность лиц подписывающих этот акт, фамилия, имя, отчество допустивших это нарушение, их объяснение и т.д. Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.

5.1.3. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования у Потребителя.

5.1.4. Прекращать предоставление услуг в случае нарушения требований настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений), в порядке определенном ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 г. № 644 предварительно уведомив об этом Потребителя.

5.1.5. При невыполнении Потребителем Правил пользования летним водопроводом, Исполнитель имеет право отключить его без предупреждения.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Заключить договор водоснабжения с любым лицом при условии выполнения Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода.

5.2.2. Предоставлять услуги установленного качества в соответствии с требованиями установленными Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом №52 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами.

5.2.3.Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.

5.2.4. Своевременно информировать Потребителей об изменении качества услуг.

5.2.5. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг Потребителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и заключенным между Исполнителем и Потребителем договором.

6.2. Самовольное подключение и пользование летними водопроводами, подключение шлангов к водопроводным колонкам влечет административную ответственность в соответствии с п.7.20 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях". Учет количества израсходованной при этом воды для производства оплаты определяется по пропускной способности трубы при скорости движения воды 1,2 м/сек и круглосуточном ее действии.

6.3. Подключение к сетям осуществляется на основании Постановления Правительства Рф от  13.02.2006 №83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капительного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" По действующему законодательству установлена штрафная ответственность в соответствии с законодательством РФ (п.6.2. настоящих Правил).

6.4. В случае ухудшения качества воды по вине Потребителя, имеющего летний водопровод, водоснабжающая организация имеет право отключить Потребителя от летнего водопровода.

Глава Большереченского

муниципального образования 						Ю.Р. Витер

Приложение № 1 к  постановлению Администрации  Большереченского муниципального образования от «__»_________  2015 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО

(ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных, газопроводных, полиэтиленовых труб на муфтовым и фланцевым соединением и установкой запорной арматуры в точке присоединения (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всем ее протяжении.

3. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорная арматура. В местах врезки летнего водопровода в централизованный водопровод, Потребитель за свой счет на летнем (временном) водопроводе должен установить запорную арматуру и прибор учета расхода воды.

4. В случае отсутствия прибора учёта или на период проведения его государственной поверки, на срок не более 1 месяца, и на срок, согласованный с Исполнителем при устройстве или переустройстве летнего (временного) водопровода, плата за потреблённую воду взимается в соответствии с нормативами, для жителей проживающих в частном секторе, при использовании земельного участка и надворных построек, установленными приказом от  27 августа 2012 г. № 7-мпр Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

5. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги, трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта.

6. Летний водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

7. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.

8. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды от одного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.

9. На летний водопровод, к моменту готовности подключения летнего водопровода к централизованным сетям, лицом ответственным за техническую эксплуатацию водопровода либо собственником должен быть разработан схематический план прокладки водопровода с указанием:

- точки врезки труб;

- диаметра и материала труб;

- количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.

План согласовывается с Исполнителем в течении 20 календарных дней.

10. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводу без заключения договора с Исполнителем. В случае самовольного подключения Исполнитель вправе произвести

отключение летнего водопровода после оформления акта фиксирующего нарушение, в соответствии с п. п. 5.1.2. Правил пользования летним (временным) водопроводом и в порядке определенном Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами холодного

водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 г. № 644, предварительно уведомив об этом потребителя. Повторное подключение летнего водопровода возможно только после заключения договора с Исполнителем, и возмещения затрат по отключению самовольной врезки.

Глава Большереченского

муниципального образования 						Ю.Р. Витер