ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Разработка «Генерального плана Большереченского муниципального образования» выполнена ОАО «Иркутскгипродорнии» по заказу Администрации Большереченского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом №01 от 28.04.2011 г., доп.соглашением №1 от 2011г. и заданием на проектирование и.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:25 000 в цифровом виде (ВСАГП).

ВВЕДЕНИЕ

В основу работы по разработке генерального плана Большереченского муниципального образования лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности их градостроительного развития и материалы ранее разработанной документации:

- Материалы разрабатываемой схемы территориального планирования Иркутской области (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2009г, г.Санкт-Петербург);

- Материалы «Схемы территориального планирования муниципального образования - Иркутский район» (выполненной ОАО «Иркутскгражданпроект» в 2010 г, утвержденной решением Думы Иркутского района от 25.11.2010г. №15-101/рд).

- Топографическая основа М 1:25 000, ортофотопланы;

- Информация о кадастровом делении территории, информация о землепользователях, границы земельных участков, которые представлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения в электронном виде (по состоянию на 01.03.2010 г, в формате ГИС Карта 2005);

- Границы населенных пунктов, входящих в состав Большереченского муниципального образования (в электронном виде);

- Инвестиционный и социальный паспорта Большереченского муниципального образования Иркутского района;

- Программа комплексного социально-экономического развития Большереченского муниципального образования на 2011-2015 гг.

В проекте «Генерального плана….» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, газоснабжение, связь); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и и др.).

Проектом предлагается проведение ряд мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

Проектные решения предусмотрены на расчетный срок  2030 г., с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет (2020 г.).

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2006

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления», 1998.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003 (изм).

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

Свод правил СП 42.13330.2011  СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, ст.23, «Генеральный план…» содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию генерального плана.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| МЕРОПРИЯТИЯ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Жилищное строительство |  |
| Застройка жилыми домами | Размещение жилищного фонда на расчетный срок - 257,0 тыс. м2 общей площади индивидуальной жилой застройки, в т.ч проектируемый жил.фонд - 181,6 тыс. м2, сохраняемый существующий - 75,4 тыс. м2 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | п.Б.Речка - 1х90, 1х150, 1х30 (нач. школа, детсад); п.Бурдугуз - 1х30 (нач. школа-детсад) |
| Общеобразовательные школы | п.Б.Речка –1х30 (нач. школа-детсад) п.Бурдугуз -1х30 (нач.школа-детсад)1) |
| Стационары | п.Б.Речка –расширение существующего стационара на 30 коек |
| Поликлиники, амбулатории | п.Б.Речка –расширение существующей поликлиники на 70 посещений в смену п.Бурдугуз - Фельдшерско-акушерские пункты -1 |
| Станции скорой помощи | п.Б.Речка –-1х3 авт. по СТП |
| Клубы | п.Б.Речка –1х150 мест, библиотека при клубе п.Бурдугуз - 1х50 мест, библиотека при клубе |
| Спортивные залы | п.Б.Речка –1х540 м2 площади пола |
| Бассейны | п.Б.Речка –1х100 м2 зеркала воды |
| Магазины | п.Б.Речка –2х200, 1х500 м2 торг. площади п.Бурдугуз -2х150 м2 торг. площади |
| Рынки | п.Б.Речка –1х200 м2 торг. площади |
| Предприятия общественного питания | п.Б.Речка –2х25, 2х60 место п.Бурдугуз -1х40 место |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | п.Б.Речка –1х5, 1х12 рабочее место |
| Отделения связи | п.Бурдугуз -1 отделение |
| Гостиницы | п.Б.Речка –1х20 место |
| Производственные объекты |  |
| Производственные объекты | п.Б.Речка –вынос производства Ангарского лесхоза, Ангарского и Большереченского лесничеств, измен функц. Назначения; п.Бурдугуз -перепрофилирование части производственных площадок «Востсибрыбцентр» |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры | - Размещение автостоянок для постоянного хранения автомобилей отдыхающих и на территориях туристических, гостиничных комплексов, кемпингов с соблюдением нормативных санитарных разрывов от жилой застройки. - В районе п. Тальцы для архитектурно-этнографического музея «Тальцы» предусматривается плоскостная стоянка для временного хранения автотранспортных средств на 400 машино-мест. |
| Внешний транспорт | Водный транспорт: - строительство причала в п. Тальцы рядом с архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы»; - расширение маршрутной сети пассажирского водного транспорта; -сохранение существующих причальных сооружений. Автомобильный транспорт: На расчетный срок (2030г.) предлагается следующие мероприятия по развитию автодорожной сети: - реконструкция автодороги Иркутск – Листвянка от границы Большереченского муниципального образования до 42 км (район р. Бол.Грязнуха). Реконструкция предусматривает повышение дороги до III технической категории, данная дорога будет иметь две полосы движения по 3,5 м. с шириной обочин 2,5 м. За расчетный срок строительства проектом предусматривается: - реконструкция автодороги р.п. Большая Речка – д. Черемшанка с повышением статуса до автомобильной дороги регионального значения. Реконструкция предусматривает устройство капитального покрытия из асфальтобетона, протяженностью 11,4 км; - строительство автодороги д. Черемшанка – п. Нижний Кочергат, протяженностью 38,4 км, дорога предназначена для создания транспортной связи между основными туристско-рекреационными центрами Иркутского водохранилища и озера Байкал. Железнодорожный транспорт. - резервирование территории под строительство линии скоростного трамвая Иркутск – Листвянка. |
| Улично-дорожная сеть | в р.п. Большая Речка: реконструкция ул. Труда, протяженность реконструируемого участка составит 0,53 км; реконструкция ул. Лесная, протяженность реконструируемого участка составит 0,22 км; продление ул. Труда, протяженностью 4,01 км; продление ул. Лесная, протяженностью 2,48 км; строительство улицы вдоль левого берега р. Большая, протяженностью 1,21 км; строительство улицы вдоль правого берега р. Большая, протяженностью 5,62 км; продление ул. Постышева, протяженностью 0,39 км; строительство ул. Шелехова, протяженностью 0,51 км; строительство ул. Муравьева, протяженностью 0,5 км; продление ул. Лазарева, протяженностью 0,24 км; строительство связок от ул. Лазарева до границы населенного пункта, общей протяженностью 0,12 км; строительство улицы параллельно ул. Лесная, протяженностью 0,77 км; строительство улицы параллельно улицы вдоль правого берега р. Большая, протяженностью 0,40 км; строительство связок от ул. Труда до улицы вдоль правого берега р. Большая, общей протяженностью 1,52 км; продление ул. Северная, протяженностью 0,13 км; строительство связки от ул. Лесная до улицы вдоль правого берега р. Большая, протяженностью 0,97 км; строительство связки от проектируемой улицы вдоль правого берега р. Большая до ул. Лазарева, протяженностью 0,13 км; строительство связки от проектируемой улицы вдоль правого берега р. Большая до проектируемой улицы вдоль левого берега р. Большая, протяженностью 0,14 км; строительство связки ул. Лесная до проектируемой улицы вдоль левого берега р. Большая, протяженностью 0,12 км; продление ул. Ленина, протяженностью 1.71 км; продление ул. Сосновая, протяженностью 0,21 км; строительство связок от ул. Ленина до ул. Труда, общей протяженностью 0,32 км; строительство связки от ул. Ленина до ул. Лазо, общей протяженностью 0,5 км; продление ул. Лазо, протяженностью 0,34 км; строительство связки ул. Труда до проектируемой улицы вдоль правого берега р. Большая, протяженностью 0,24 км; продление ул. Мысовая, протяженностью 0,63 км; продление ул. Фурманова, протяженностью 0,18 км; строительство связки от ул. Карла Маркса до ул. Ангарская, общей протяженностью 0,13 км; пробивка ул. Матросова, общей протяженностью 0,21 км; строительство улицы от ул. 3-я Советская до ул. Матросова, протяженностью 0,28 км; продление ул. 6-я Советская, протяженностью 0,05 км; пробивка улиц идущих параллельно Байкальскому тракту, общей протяженностью 0,47 км; продление ул. Молодежная, протяженностью 0,09 км; продление ул. Сибирская, протяженностью 0,09 км; формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 38,35 км. п. Бурдугуз: - строительство ул. Нижняя Набережная, протяженностью 0,79 км; - продление ул. Российская в районе проектируемой жилой застройки, протяженностью 0,15 км; - строительство улиц, параллельных ул. Есенина, от ул. Российская до ул. Нижняя Набережная, общей протяженностью 1,2 км; - строительство новой улицы в северной части поселка до примыкания с ул. Есенина, общей протяженностью 1,59 км; - предусматривается строительство сети местных улиц на юго-западе поселка для обслуживания проектируемых зон рекреации, протяженность улиц составит 0,53 км; - строительство улиц, формирующих основное транспортное кольцо и местных улиц в районе проектируемой усадебной застройки в северной части поселка, протяженностью 2,5 км. строительство перемычки, от ул. Есенина до пер. Дачный, протяженностью 0,18 км. п. Бутырки: строительство перемычки от ул. Центральная до ул. Матросской тишины, протяженностью 0,19 км; строительство улиц местного значения в восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,37 км. На расчетный срок (2030г.) проектом предусматривается строительство: магистральных улиц районного значения – 23,39 км; улиц и дорог местного значения – 40,7 км. |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |
| Электроснабжение | Реконструкция объектов электроснабжения: - ПС «Большая речка» - замена существующего трансформатора на трансформатор мощностью 10 МВА и установка второго трансформатора мощностью 10 МВА; - ПС «Сосновая» - замена существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 10 МВА каждый; - Строительство второй цепи ВЛ 35 кВ ПС «Туристская» - ПС «Нижний Кочергат»; - Строительство второй цепи воздушной линии 35 кВ ПС «Туристская» - ПС «Большая Речка» для обеспечения надежного электроснабжения; - Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Туристская» - ПС «Нижний Кочергат» для обеспечения электроэнергией Особой Экономической Зоны, находящейся в Голоустненском сельском поселении; - Строительство ВЛ 220 кВ ПС «Ключи» - ПС «Байкальская» - для повышения надёжности электроснабжения населенных пунктов, расположенных по Байкальскому тракту; - Замена ВЛ 35 кВ, проходящей в пределах жилых и общественно-деловых зон п. Большая Речка, на кабельную линию 35 кВ. |
| Связь | - Увеличение монтированной ёмкости существующей АТС до 2000 телефонных номеров; - Строительство новой АТС с номерной ёмкостью 2 000 номеров |
| Теплоснабжение | Прирост тепловых нагрузок по населённым пунктам Большереченского поселения на расчётный срок составит 14,39 Гкал/час/ 16,727 МВт.. В проекте во всех населённых пунктах предусматривается децентрализованная схема теплоснабжения, отопление индивидуального жилого фонда предусматривается путем строительства автономных источников тепла потребителей (частично с использованием электроэнергии, а частично с установкой котлов на твёрдом топливе с последующим переводом на газовое топливо). Энергосберегающими технологиями могут стать солнечные установки для горячего водоснабжения, рекуперация и утилизация тепла вентиляционных выбросов. |
| Газоснабжение | Строительство газораспределительных сетей в р.п. Большая речка и Бурдугуз от газопровода, идущего по территории Большереченского МО, от ГРП (протяженность сетей уточняется при проектировании) |
| Водоснабжение | р.п. Большая Речка Строительство водозабора производительностью – 1000 м3/сут Строительство резервуаров чистой воды – 2х280 м3 Строительство магистральных сетей водоснабжения: Ду100мм - 3,96 км; 2Ду100 мм - 0,18 км; 2Ду125 мм – 2,33 км; 2Ду150 мм - 0,15 км; п. Бурдугуз Строительство водозабора производительностью – 200 м3/сут Строительство магистральных сетей водоснабжения 2Ду100мм - 1,81км; То же, 2Ду150 мм - 0,32км; Строительство водонапорной башни – 100 м3: |
| Канализация | р.п. Большая Речка Строительство выгребов суммарной производительностью 1000 м3/сут; Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду200 мм - 2,71км; Ду250 мм - 0,12км; п. Бурдугуз Строительство выгребов суммарной производительностью – 300 м3/сут; Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду200 мм - 0,76км; Ду250 мм - 1,19км; |
| Ливневая канализация | п. Бурдугуз Строительство очистных сооружений дождевой канализации, производительностью – 900 м3/сут; Строительство регулирующих резервуаров дождевой канализации – 500 м3/сут – 2 шт; Строительство магистральных сетей самотечной дождевой канализации Ду400 мм - 2,97км; |
| Инженерная подготовка | Регулирование русла реки - регулирование русла р. Большая, протяженностью 1,7 км вверх от Байкальского тракта в районе проектируемой жилой застройки, с проведением работ по спрямлению и дноуглублению. В поперечном сечении руслу придается трапециидальный профиль, дно и откосы укрепляются камнем, с учетом максимальной высоты наледи; Берегоукрепительные работы. - строительство берегоукреплений с устройством ряжевой стенки, общей протяженностью 0,86 км; - устройство искусственных пляжей, где процессы размыва менее интенсивны, закрепляются гравийно-песчаной смесью и могут использоваться в рекреационных целях, общей протяженностью 4,1 км; - устройство берегоукрепления в виде подпорных железобетонных стенок с использованием устойчивых к коррозии марок бетона, общей протяженностью 4,62 км; - устройство набережных, общей протяженностью 2,17 км. Вертикальная планировка и организация поверхностного стока. На заболоченных участках производится выторфовывание с заменой грунта, строительство дренажа закрытого типа с подсыпкой территорий для обеспечения необходимых продольных уклонов для отвода поверхностных вод. На участках высокого горизонта подземных вод также устраиваются дренажные системы с последующей планировкой территории, обеспечивающей поверхностный водоотвод. В жилых районах р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз поверхностный сток организуется по лоткам проезжей части улиц с последующим сбросом в водоприемные колодцы ливневой канализации. Проектом предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа. Сбор ливневых вод с падей осуществляется в основной коллектор. |
| Санитарная очистка | Ликвидация существующей свалки. Строительство полигона ТБО и ямы Бекария в районе АБЗ- площадь 5 га; Закрытие существующего кладбища. Строительство нового кладбища в районе АБЗ - площадью 3 га |
| Охрана окружающей среды |  |
| Атмосферный воздух | - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу; - организация и благоустройство санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: Иркутского рыбоводного комбината (возле п. Бурдугуз), асфальто-бетонный завод, ЗАО «Большереченское», Большереченский ГУДЭП. - организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей: - переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и Euro-3. |
| Подземные и поверхностные воды | - реконструкция действующей ситемы водоснабжения Строительство водозабора, резервуаров чистой воды, магистральных сетей водоснабжения в населенных пунктах Б.Речка, Бурдугуз - строительство очистных сооружений биологической очистки с обеззараживанием, с помощью бактерицидного облучения и хлорирования; - строительство канализационных очистных сооружений в Б.Речка, Бурдугуз и с доведением качества очистки до современных требований с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту; - предусматриваются централизованные схемы канализации (по неполной раздельной системе) для п-в Б.Речка, Бурдугуз; - проектом предусматривается строительство очистных сооружений дождевой канализации, строительство магистральных сетей самотечной дождевой канализации для п-в Б.Речка, Бурдугуз; - в др. населенных пунктах - открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки для всех населенных пунктов; - организация выделения и обеспечения особого режима пользования природными ресурсами в водоохранных зонах в бассейнах водных объектов, устанавливающих строгий режим природопользования, направленных на прекращение или резкое сокращение загрязнений акваторий водных объектов. Обеспечение принятия соответствующих распорядительных актов, установление ответственности и ведение контроля за выполнением требований, предъявляемых к водоохранным зонам. |
| Почвы | - ликвидация и рекультивация свалки в Большереченском муниципальном образовании; - строительство полигона ТБО в районе существующей свалки; - организация в населённых пунктах Большереченского МО площадок для селективного сбора ТБО от населения; - приобретение для вывоза отходов из населённых пунктов поселения - автомобильных контейнеропогрузчиков и большегрузных мусоровозов. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз; - утилизация сельскохозяйственных отходов должна быть организована на местах их образования. Основной метод утилизации (компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства); - организация муниципального контроля за санитарным состоянием садово-дачных кооперативов; - выделение мест для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отходов в садово-дачных кооперативах; - ведение постоянной разъяснительной работы с владельцами дач и руководством садово-дачных кооперативов о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории садово-дачных кооперативов; - размещение нового кладбища в районе асфальто-бетонного завода (АБЗ). |
| Физическое загрязнение | Электромагнитное загрязнение В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 100 кВ и 35 кВ, установить охранные зоны 25 и 20 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»). Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Акустическое загрязнение - организация полос пыле - и шумозащитных зеленых насаждений вдоль всех автомобильных дорог в границах населенных пунктов Большереченского МО на ширину 10 м; - разработать карту шума для Большереченского МО с определением зон шумового дискомфорта. Радиационное загрязнение - организация систематического контроля радиационной обстановки на территории муниципального образования с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов; - обеспечивать соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96. |

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

| Карта №3 (№ на карте) | Функциональная зона | Зона размещения | Населенный пункт | Очередность | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Дорожный | расчетный срок | 1,61 |
| 2 | ОД1 | новое строительство магазина 1х90 м2 торговой площади | п.Дорожный | расчетный срок | 1,12 |
| 3 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Дорожный | расчетный срок | 1,03 |
| 4 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Дорожный | расчетный срок | 1,68 |
| 5 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Дорожный | расчетный срок | 5,19 |
| 6 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Дорожный | расчетный срок | 1,05 |
| 7 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 4,08 |
| 8 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 3,15 |
| 9 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,78 |
| 10 | ИТ1 | новое строительство водонапорной башни | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,12 |
| 11 | ОД1 | новое строительство ( клубное учреждение 1х50 мест, библиотека, отделение связи, ФАП) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,45 |
| 12 | ОД1 | новое строительство магазина 1х150 м2 торговой площади, предприятия общественного питания 1х20 мест | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,33 |
| 13 | ОД1 | новое строительство магазина 1х150 м2 торговой площади | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,26 |
| 14 | Ж-3 | новое строительство начальной школы (1хз0 мест) - детского сада (1х30 мест) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,83 |
| 15 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 2,20 |
| 16 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 2,44 |
| 17 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 1,81 |
| 18 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 2,94 |
| 19 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 2,32 |
| 20 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,44 |
| 21 | СН1 | новое строительство пожарного депо на 2 машины | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,79 |
| 22 | ИТ1 | новое строительство понижающей подстанции | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,10 |
| 23 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,23 |
| 24 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 1,03 |
| 25 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,22 |
| 26 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,17 |
| 27 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,13 |
| 28 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,42 |
| 29 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,96 |
| 30 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 1,52 |
| 31 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 1,05 |
| 32 | Ж1 | новое строительство объектов общественно-коммунального назначения | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,64 |
| 33 | ОД4 | реконструкция под объекты общественно-коммунального назначения | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,74 |
| 34 | ОД4 | реконструкция под объекты общественно-коммунального назначения | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,60 |
| 35 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,89 |
| 36 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 1,53 |
| 37 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 1,29 |
| 38 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 2,79 |
| 39 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 2,73 |
| 40 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 2,50 |
| 41 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | п.Бутырки | расчетный срок | 2,13 |
| 42 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | п.Бутырки |  | 5,22 |
| 42 | ОД1 | новое строительство магазина 1х70 мест | п.Бутырки | расчетный срок | 0,45 |
| 42 | Р4 | новое строительство спортивных сооружений | п.Бутырки | расчетный срок | 0,21 |
| 43 | ОД1 | новое строительство магазина 1х30м2 торговой площади | п.Тальцы |  | 0,24 |
| 44 | Р4 | новое строительство спортивных сооружений открытого типа | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,43 |
| 45 | Р4 | новое строительство плавательного бассейна 1х100м2 зеркала воды | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,55 |
| 46 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,59 |
| 47 | ОД2 | реконструкция поликлиники на 70 посещений в смену, расширение стационара на 30 коек, размещение станции скорой помощи 1х3 автомобиля | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,81 |
| 47 | ОД1 | новое строительство магазина 1х200 м2 торговой площади | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,29 |
| 48 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 6,30 |
| 49 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,44 |
| 50 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 6,66 |
| 51 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,63 |
| 52 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,19 |
| 53 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,08 |
| 54 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,68 |
| 55 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,24 |
| 56 | Ж1 | новое строительство магазина 1х400 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания 1х12 мест | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,75 |
| 57 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,11 |
| 58 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,32 |
| 59 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,66 |
| 60 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,36 |
| 61 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,79 |
| 62 | Ж3 | новое строительство начальной школы (1х30 мест) - детского сада (1х30 мест) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,10 |
| 62 | Ж5 | новое строительство внешкольного учреждения на120 мест | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,62 |
| 63 | ОД2 | новое строительство дома сестринского ухода | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,02 |
| 64 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 3,96 |
| 65 | Ж2 | новое строительство жилого жома средней этажности | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,56 |
| 66 | ОД1 | новое строительство клубного учреждения 1х150 мест, библиотеки, магазин 1х150 м2 торговой площади | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,69 |
| 67 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,98 |
| 68 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 5,33 |
| 69 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,70 |
| 70 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,00 |
| 71 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,32 |
| 72 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,11 |
| 73 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 2,06 |
| 74 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,67 |
| 75 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,12 |
| 76 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 3,07 |
| 77 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,78 |
| 78 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,91 |
| 79 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,22 |
| 80 | Ж4 | новое строительство дошкольного образовательного учреждения 1х90 мест | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,43 |
| 81 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,99 |
| 82 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 6,52 |
| 83 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,79 |
| 84 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,98 |
| 85 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 3,54 |
| 86 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,94 |
| 87 | Ж1 | новое строительство индивидуальной жилой застройки (1-2эт) | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,90 |
| 88 | ОД1 | новое строительство торгового центра, рынка 1х120 мест, предприятия бытового обслуживания 1х5 мест | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,81 |
| 89 | Р4 | новое строительство спортивного зала 1х540 м2 площади пола | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,76 |
| 90 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | п.Березка | за расчетный срок | 6,77 |
| 91 | ОД1 | новое строительство гостиницы 1х20 мест | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,36 |
| 92 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,81 |
| 93 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 1,8 |
| 94 | СН2 | Размещение кладбища | Большереченское муниципальное образование | расчетный срок | 3,06 |
| 95 | СН3 | Рекультивация свалки. Размещение полигона твердых бытовых отходов, ямы Бекария | Большереченское муниципальное образование | расчетный срок | 5,04 |
| 96 | ИТ2 | новое строительство парковочной площадки | музей Тальцы | расчетный срок | 1,10 |
| 97 | Р4 | новое строительство спортивных сооружений открытого типа | п.Бурдугуз | расчетный срок | 0,81 |
| 98 | ИТ1 | размещение площадки под резервуары питьевой воды | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,53 |
| 99 | Р5 | новое строительство магазина 1х150 м2 торговой площади | р.п.Большая Речка | расчетный срок | 0,26 |
| 100 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | Большереченское муниципальное образование | расчетный срок | 34,19 |
| 101 | Р5 | размещение объектов рекреационной деятельности | п.Бутырки | расчетный срок | 4,00 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Характеристики, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Охранные зоны линий электропередачи |  |
| ВЛ 110 кВ | 25 |
| ВЛ 35 кВ | 20 |
| Санитарно-защитные зоны и разрывы |  |
| р.п. Большая Речка |  |
| ЗАО «Большереченское» | 500 |
| ООО Ангарский лесхоз | 100 |
| Ангарское лесничество | 100 |
| Большереченский участок ООО» Ушаковская» | 100 |
| Филиал «Топкинский» ОГУ «Дорожная служба Иркуткой области» | 50 |
| Пекарня | 50 |
| п. Бурдугуз |  |
| Рыборазводной цех Улан- Удэнского рыборазводного комбината. Маломорский рыборазводной завод. | 50 |
| п. Черемшанка |  |
| Кладбище (закрытое) | 50 |
| Вне границ поселения |  |
| АБЗ | 300 |
| Карьер ПГС | 100 |
| Свалка | 300 |
| Кладбище | 50 |
| АЗС | 50 |

Примечание

-*санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов и минимальные расстояния для трубопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с изм.)

| Трубопроводы на территории Большеречеснкого поселения | Размер санитарного разрыва, м | Размер минимального расстояния, м |
| --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод | 200** | - |

-** санитарно-защитная зона объекта уточняется при проектировании

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Устанавливаются на основании Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395.

Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 г. N 16-МПР "Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области" (с изменениями от 1 апреля 2011 г.) установлены границы придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области.

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Начало участка | Конец участка | Тех. категория | Ширина придорожной полосы, м | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иркутский район |
| Иркутск-Листвянка | 62,270 | 8,000 | 8,850 | III | 0 | г. Иркутск |
|  |  | 8,850 | 13,452 | III | 50 |  |
|  |  | 13,452 | 14,237 | III | 0 | д. Новолисиха |
|  |  | 14,237 | 33,294 | IV | 50 |  |
|  |  | 33,294 | 34,972 | IV | 0 | д. Бурдаковка |
|  |  | 34,972 | 51,946 | IV | 50 |  |
|  |  | 51,946 | 55,215 | IV | 0 | П.г.т. Большая Речка |
|  |  | 55,215 | 57,707 | IV | 50 |  |
|  |  | 57,707 | 58,377 | IV | 0 | п. Ангарские Хутора |
|  |  | 58,377 | 62,460 | IV | 50 |  |
|  |  | 62,460 | 63,631 | IV | 0 | п. Никола |
|  |  | 63,631 | 70,270 | IV | 0 | р.п. Листвянка |

3. Охранные зоны водных объектов

Учитывая, что на водные объекты протекающие по территории Большереченского МО не разработаныРазмеры зон охраны водоемов, не включенных в перечень (не имеющих названия) необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

| Наименование водного объекта | Длина водотока общая, км | Береговая полоса, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Ангара (Иркутское водохранилище) | 1779 | 20 | 200 | 200 |
| Большая Грязнуха | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Алонка | 19 | 20 | 50 | 100 |
| Большая | 16 | 20 | 50 | 100 |
| Алатай | 16 | 20 | 50 | 100 |
| Черемшанка | 16 | 20 | 50 | 100 |
| Ола | 14 | 20 | 50 | 100 |
| Курма | 16 | 20 | 50 | 100 |
| Крестовка | 15 | 20 | 50 | 100 |

Размеры зон охраны водоемов, не включенных в перечень (не имеющих названия) необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зона санитарной охраны проектируемых водозаборов в п.Б.Речка и Бурдугуз предусматриваются по акватории:

- 100 м от оголовка в направлении противоположном от водозабора;

- 100м  в стороны от самотечных подводных трубопроводов;

- 100 м по берегу во все стороны от водозабора