Приложение № 1 к решению Думы Большереченского муниципального образования от 11.06.2015 г. № 26-1/дгп

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДО 2024 ГОДА

р.п. Большая Речка

2015 год

| СОДЕРЖАНИЕ Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. | Введение | 5 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования | 8 |
| 2.1 | Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Большереченского муниципального образования | 8 |
| 2.1.1 Теплоснабжение | 8 |
| 2.1.2. Водоснабжение | 13 |
| 2.1.3. Водоотведение | 14 |
| 2.1.4. Газоснабжение | 16 |
| 2.1.5. Электроснабжение | 16 |
| 2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов | 18 |
| 3. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 20 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 33 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 40 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 41 |
| 7. | Управление Программой и контроль за ходом ее реализации | 43 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: |  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;  Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.;  Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;  «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ№ 204 от 06.05.2011 г.;  «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.;  Устав Большереченского муниципального образования;  Схема территориального планирования Большереченского муниципального образования;  Генеральный план Большереченского муниципального образования;  Правила землепользования и застройки Большереченского муниципального образования;  Схема теплоснабжения Большереченского муниципального образования;  Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большереченского муниципального образования на 2010-2015 годы» |
| Заказчик Программы: | Администрация Большереченского муниципального образования |
| Разработчик Программы: | Администрация Большереченского муниципального образования |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Большереченского муниципального образования, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются:  инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;  взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;  разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;  повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Большереченского муниципального образования;  совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;  повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Большереченского муниципального образования |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2024 году): | Система теплоснабжения:  аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;  уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%;  удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения:  аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;  износ системы водоснабжения не более 45%;  соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;  удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения:  обеспечение потребителей услугой водоотведения Система газоснабжения:  обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2014-2024 годы |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2014-2024гг. составляет 206 436 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся:  бюджет Иркутской области;  бюджет Большереченского муниципального образования;  средства предприятий;  прочие источники финансирования |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования до 2024 г.  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей городского поселения. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2024 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Большереченского муниципального образования на период 2014–2024 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

 инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;

 взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;

разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;

 повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Большереченского муниципального образования;

 совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования;

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Большереченского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

 целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

 системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

 комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Большереченского муниципального образования.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

 схемы территориального планирования Большереченского муниципального образования, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

 генерального плана Большереченского муниципального образования;

 правил землепользования и застройки Большереченского муниципального образования;

 схемы теплоснабжения Большереченского муниципального образования

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

 федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

 указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

 постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

 постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

 постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

 постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

 постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

 приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

 приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

 документами территориального планирования Большереченского муниципального образования (подпункт 1 части 3 ст. 23 в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и пп. 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ в части требований к разработке схем территориального планирования муниципальных районов);

 инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Большереченского муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Большереченского муниципального образования;

программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Большереченского муниципального образования на 2010-2015 гг.;

 программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Большереченского муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Большереченского муниципального образования

2.1.1. Теплоснабжение

На территории р.п. Большая Речка расположено одна котельная, которая отапливает МОУ ИРМО «Большереченская средняя общеобразовательная школа». Котельных отапливающих благоустроенный жилой фонд на территории Большереченского муниципального образования нет. - 8 жилых домов общей площадью 5,7 тыс. м2, тепловая нагрузка жилого фонда составляет 1,8 Гкал/ч. Остальные котельные обеспечивают теплом объекты соцкультбыта. Все котельные являются маломощными (до 3 Гкал/ч). Наиболее мощной является котельная «Центральная» с установленной мощностью 2 Гкал/ч, единичная установленная мощность остальных теплоисточников не превышает 1,2 Гкал/ч. Котельные работают на угле.

Протяженность тепловых сетей 1,148 км, в том числе ветхие 0,4 км.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

2. Источники тепловой энергии, расположенные на территории  Большереченского МО

Таблица 1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории Большереченского МО

| Наименование котельной | Место расположения | Площадь отапливаемых помещений м2 | Протяженность тепловых сетей метров | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Потери УТМ Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» | ул. Олега Кошевого, 17 | 4059 | 315 | 1 | 0,86 | 497,59 |

Таблица 2.1.

В р.п. Большая Речка теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных источников отопления.

1) Основное оборудование источников теплоснабжения.

а) Котельная МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» (р.п. Большая Речка, ул. О.Кошевого, 17)

Установлены 2 водогрейных котла. Марки котлового оборудования: «Гефест» КВр – 0.6 и КВр – 0,4. Котлы работают на угле, температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность центральных источников теплоснабжения.

а) Котельная МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» (р.п. Большая Речка, ул. О.Кошевого, 17)

Установленная мощность каждого котла КВр - 0, 6 –0,52 Гкал/час, КВр – 0,4 – 0,34 Гкал/час

Суммарная установленная мощность котельной   МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 0,86 Гкал/ч.

3) Ввод в эксплуатацию  котельного оборудования

а) Котельная МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»  осуществлен в 2011году,

4) Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

3. Оборудование котельных.

Таблица 2. Оборудование котельных.

| Тип котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |
| КВр 0,4 КВр 0,6 | 0,52 0,52 | 2011 2011 |  | - - | - - |
| Всего РТМ 1,04 |

Таблица 3  тарифы на тепловую энергию

| Тарифы на тепловую энергию для населения в 2009–2013 годах, руб./Гкал | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 637,49 | 1032,24 | 1202,56 | 1202,56 | 1346,87 |

Теплоснабжающей организацией на территории р.п. Большая Речка является ООО УК «Ушаковская». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети вместе с правами пользования переданы по соглашениям ООО УК «Ушаковская» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1) Низкая надежность системы теплоснабжения

В системе централизованного теплоснабжения источниками теплоснабжения являются котельная МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», обеспечивающая теплоснабжение здания школы. При выходе из строя котельной или разрыве магистральной сети теплоснабжение школы полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

2) Малая загрузка основного котельного оборудования, в области с пониженных КПД.

Суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет менее 30% от установленной мощности котельной. Среднегодовая загрузка мощностей котельной составляет 0,86 Гкал/ч, в области с низкими значениями коэффициента полезного действия.

3) Недостаточный расход теплоносителей на теплоснабжение МОУ ИРМО «Большереченская СОШ».

Температурный график отпуска тепловой энергии в горячей воде согласно проекту 95-70 0С, Существующий диаметр теплотрассы котельных «Центральная» «Новая» соответствует условию проходимости требуемого расхода теплоносителя.

2.1.2. Водоснабжение

Для р.п. Большая Речка предусматривается централизованная система водоснабжения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п.2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение –15л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Объем пожарного запаса воды приведен в таблице 5.33.

Расчетные расходы водопотребления в таблице 5.32.

Таблица 5.32 – Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) Водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| р. п. Большая Речка | - | 5,0 | 150 | - | 0,98 |
| п. Бурдугуз | - | 0,9 |  | - | 0,18 |
| п. Бутырки | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Березка | - | 0,0 |  | - | 0 |
| п. Дорожный | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Тальцы | - | 0,1 |  | - | 0,02 |
| п. Черемшанка | - | - |  | - | - |
| ИТОГО | - | 6,6 |  | - | 1,3 |

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный объемы воды.

Большереченское муниципальное образование, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8-9 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 5.33 – Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 216 | 455 | 617 |

Для обеспечения водой, на хозяйственно-питьевые нужды населения Большереченского муниципального образования предусматривается, на расчетный срок:

- строительство водозаборов поверхностных вод Иркутского водохранилища в р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз;

- строительство резервуаров чистой воды в р.п. Большая Речка;

- строительство водонапорной башни в п. Бурдугуз;

- строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения в р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз;

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.34.

Таблица 5.34 – Ориентировочные объемы работы

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| р.п. Большая Речка |  |  |  |
| Строительство водозабора производительностью – 1000 м3/сут | шт. | - | 1 |
| Строительство резервуаров чистой воды – 280 м3 | шт. | - | 2 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду100мм | км | - | 8,96 |
| То же, 2Ду100 мм | км | - | 0,18 |
| 2Ду125 мм | км | - | 2,33 |
| 2Ду150 мм | км | - | 0,15 |

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.02-84*, п. 8.42 – 8.45.

Зона санитарной охраны предусматриваются по акватории:

- 100 м от оголовка в направлении противоположном от водозабора;

- 100м  в стороны от самотечных подводных трубопроводов;

- 100 м по берегу во все стороны от водозабора

2.1.3. Водоотведение

1. Существующее состояние

В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных пунктах Большереченского муниципального образования от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения осуществляется в выгребные ямы. Жилой фонд обеспечен надворными туалетами.

Локальными системами хозяйственно-бытовой канализации, включающими отводящие сети и очистные сооружения оснащены санаторий «Электра» и парк-отель «Бурдугуз».

Стоки из отдельных выгребов жилой застройки п. Бурдугуз откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные очистные сооружения р. п. Листвянка.

- Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Проектом генерального плана п. Бурдугуз предусмотрена транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка, специальным автотранспортом.

- Проектное предложение

Для поселков Большая Речка и Бурдугуз  предусматриваются централизованные схемы канализации (по неполной раздельной системе).

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 5.35.

Проектом предусматривается отвод хозяйственно-бытовых сточных вод, от объектов социально-культурного и бытового назначения в поселках Большая Речка, Бурдугуз, Бутырки и Дорожный предусматривается в непроницаемые выгребы с последующей откачкой и вывозом, с помощью автотранспорта на проектируемые канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка.

В настоящее время введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в посёлке Листвянка производительностью 2 800 м3 /сутки, при фактическом поступлении 1 000 м3 /сутки.

Таблица 5.35 – Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| р. п. Большая Речка | - | 5,0 | 150 | - | 0,88 |
| п. Бурдугуз | - | 0,9 |  | - | 0,16 |
| п. Бутырки | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Березка | - | 0,0 |  | - | 0 |
| п. Дорожный | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Тальцы | - | 0,1 |  | - | 0,02 |
| п. Черемшанка | - | - |  | - | - |
| ИТОГО | - | 6,6 |  | - | 1,18 |

2.1.4. Ливневая канализация

1. Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока с территории сельского поселения Большереченского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Проектом генерального плана п. Бурдугуз предусмотрены следующие задачи.

Ливневые стоки по береговым коллекторам Ду400 мм собираются вместе в районе парка, где устанавливаются регулирующие резервуары, ёмкостью  2×500м3. После регулирующих резервуаров на ливневой канализации проектируются очистные сооружения, после которых очищенная вода используется для полива зелёных насаждений и деревьев парка.

2. Проектное предложение

Проектные решения, предусмотренные генеральным планом п. Бурдугуз, принимаются в полном объеме.

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в поселках Большая Речка, Бутырки, Березка, Дорожный, Тальцы и Черемшанка проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

2.1.4. Газоснабжение

1. Существующее состояние

В настоящее время населённые пункты Большереченского поселения природным газом не обеспечиваются.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутского района.

Согласно проекта «Генеральная схема газоснабжения и газификации Иркутской области» и в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутского района,  газоснабжение Иркутского района предусматривается от газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск.. Центром газодобычи является южная площадка Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

В населённые пункты Большереченского поселения предполагается подача природного газа на расчётный срок генерального плана (2030г.). Большереченское поселение намечается обеспечить природным газом от понижающего газораспределительного пункта (ГРП), расположенного в районе п. Молодёжный.

2. Проектное предложение

Газоснабжение Большереченского поселения предлагается обеспечить строительством газопровода от понижающего ГРП в р.п. Большая речка и далее в р.п. Листвянка.

Расходы газа существующих и проектируемых потребителей будут определяться при разработке схемы газоснабжения на каждый населённый пункт с учётом отказа от потребления электроэнергии, от печного отопления и перевода их на газовое потребление и с учётом перевода угольных котельных на газ.

2.1.5. Электроснабжение

1.Существующее состояние

1. Существующее состояние

# Электроснабжение Большереченского поселения осуществляется от одной подстанции 35/6 кВ – ПС «Большая Речка», одной подстанции 110/10 кВ – ПС «Сосновая» и подстанции 35/0,4 кВ – ПС «Зверосовхоз». Основные данные по всем источникам электроснабжения приведены в таблице 5.39.

Таблица 5.39 - Данные по основным источникам электроснабжения

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2011 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | Большая Речка | 35/6 | 1х7 | 5,36 | 5,36 |
| 2 | Зверосовхоз | 35/0,4 | 1х1,8 | 1,3 | - |
| 3 | Сосновая | 110/10 | 2х6,3 | 6,34 | 6,34 |
|  | Итого по ПС |  |  | 13,0 |  |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  | 12,35 |  |

Из таблицы 5.39 видно, что все подстанции не обеспечивают надежность электроснабжения для потребителей I категории.  Подключение дополнительных нагрузок к этим подстанциям возможно при условии установки дополнительных трансформаторов.

ПС «Большая Речка» получает питание по воздушной линии (ВЛ) 35 кВ от ПС «Туристская», а ПС «Сосновая» - по ВЛ 110 кВ от ПС «Байкальская».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Большереченского поселения в основном относятся ко III категории.

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными. Территориальное расположение ПС и ВЛ на плане приведены на чертеже «Инженерная инфраструктура. Электроснабжение».

3. Проектное решение

- Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

- Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутского района

Схемой территориального планирования Иркутского района предлагается реконструкция подстанции «Большая Речка» - на этой подстанции предлагается установить дополнительный трансформатор мощностью 6,3 МВА.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Большереченском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Расчеты  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в  таблицах 5.41.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.40.

Таблица 5.40 - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 13,0 |  |  |
| 2 | Расчетный срок | 27,46 | 14,46 | 111,2 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии Большереченским МО на расчетный срок cоставит 155 149 МВт ч в год. При численности населения данного района 6,6 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 23 507 кВт ∙ ч на человека в год.

Таблица 5.41 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

| Населенные пункты | Проектируемый жилищный фонд | Тепловая нагрузка | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| р.п. Большая речка | 117,8 | 2 450 | 6 300 | 457 | 9 635 |
| Бурдугуз | 34,5 | 717,6 | 1 600 | 185,9 | 2 503,5 |
| Бутырки | 14,1 | 293,3 | 1 060 | 17,5 | 1 370,8 |
| Дорожный | 15,2 | 316,2 | 600 | 22,5 | 938,7 |
| Тальцы | - | - | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 14 460,5 |

Проектное решение

Проектные решения по сетям 35-220кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста нагрузок в Большереченском муниципальном образовании, потребуется реконструкция следующих объектов электроснабжения:

- ПС «Большая речка» - замена существующего трансформатора на трансформатор мощностью 10 МВА и установка второго трансформатора мощностью 10 МВА;

- ПС «Сосновая» - замена существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 10 МВА каждый;

- Строительство второй цепи ВЛ 35 кВ ПС «Туристская» - ПС «Нижний Кочергат»;

- Строительство второй цепи воздушной линии 35 кВ ПС «Туристская» - ПС «Большая Речка» для обеспечения надежного электроснабжения;

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Туристская» - ПС «Нижний Кочергат» для обеспечения электроэнергией Особой Экономической Зоны, находящейся в Голоустненском сельском поселении;

- Строительство ВЛ 220 кВ ПС «Ключи» - ПС «Байкальская» - для повышения надёжности электроснабжения  населенных пунктов, расположенных по Байкальскому тракту;

- Согласно п. 12.24 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» требуется замена ВЛ 35 кВ, проходящей в пределах жилых и общественно-деловых зон п. Большая Речка, на кабельную линию 35 кВ.

Проектируемый рост нагрузок на основных источниках электроснабжения представлен в таблице 5.42.

Таблица 5.42 - Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

| Наимено -вание ПС | Система напряжений кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загрузка ПС на шинах 10 кВ (2011 г.) | Прирост электрических нагрузок | Суммарная загрузка ПС на шинах 6-10 кВ на р. срок (2030 г.) |
| Большая речка | 35/6 | 2х10 | 5,36 | 9,635 | 14,99 |
| Зверсовхоз | 35/0,4 | 1х1,8 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Сосновая | 110/10 | 2х10 | 6,34 | 4,822 | 11,17 |
| Итого по ПС |  |  | 13,0 |  | 27,46 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  | 12,35 |  | 26,09 |

.

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

1.Существующее состояние

Ежегодно на территории Большереченского МО по данным администрации образуется около 9,4 тыс. м3 ТБО. Объём образования ТБО складывается из нескольких потоков: от жилого фонда, торговли, садоводств. Преобладающая часть ТБО складируется на существующей свалке (площадью 2га), расположенной на 45 км Байкальского тракта. Часть ТБО попадает на небольшие стихийные свалки.

Мест для захоронения и обеззараживания трупов животных, биологических и медицинских отходов на рассматриваемой территории нет. В ЗАО «Большереченском имеется печь для кремации биологических отходов.

Сбор и доставка  бытовых отходов на свалку осуществляет ООО Управляющая компания «Ушаковская» на договорной основе по системе непосредственного сбора.

ЖБО от жилой и общественной застройки собираются в выгребные ямы (септики) и вывозятся на свалку. Шлак от котельных также утилизируется на свалку ТБО. Зола в частном секторе утилизируется на огороды.

Отходы ,образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительной организации.

В районе п. Черемшанка расположено закрытое кладбище.

Действующее кладбище обслуживающее все населённые пункты Большереченского МО , расположено в районе р.п. Большая речка . Площадь территории кладбища составляет 2 га.

Проектные предложения

В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, строительством объектов общественного назначения . размещением новых объектов туристко - рекреационного назначения , предполагается увеличение объёмов ТБО. Для определения объёмов работ по очистке территории населённых пунктов Большереченского МО использованы рекомендательные нормативы справочника «Санитарная очистка и уборка населённых мест», а также СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Удельные нормативы годового накопления ТБО на одного жителя принимаются 1,4 м3 в год. Ориентировочное количество бытовых отходов  составит 16,8 тыс.м3 (с учётом объектов общественного назначения).

Для сбора и удаления отходов в частном секторе рекомендуется система непосредственного сбора ТБО мусоровозным транспортом по графику на договорной основе.

В зоне размещения объектов общественного назначения следует обустроить контейнерные площадки для временного хранения ТБО. Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках, имеющих твёрдое покрытие на уровне земли. Размеры площадки должны обеспечивать не только установку контейнеров, но и возможность складирования крупногабаритных отходов.

Складирование ТБО  от всех населённых пунктов Большереченского МО предусматривается на полигоне ТБО площадью 5 га, предлагаемом к размещению в районе существующей свалки, южнее площадки АБЗ. Полигон ТБО предусматривается для обеспечения Большереченского и Листвянского поселений. Существующая свалка на расчётный срок подлежит ликвидации.

Существующее кладбище на перспективу подлежит закрытию. Захоронения предлагается производить на межпоселенческом кладбище (для обеспечения Большереченского и Листвянского поселений), предусматриваемом к размещению в районе проектируемого полигона ТБО, правой стороны дороги, ведущей на полигон (S тер.= 3га).

Захоронение трупов животных предусматривается на территории проектируемого скотомогильника в Мамонском МО.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд Большереченского муниципального образования не оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Большереченского муниципального образования разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большереченского муниципального образования на 2010-2015 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

 в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

 в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: ведение разъяснительной работы среди жителей с целью активного использования светитильников использующих энегосберегающие технологии (люминисцентные, светодиодные).

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

 повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

 тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

 восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

 проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

 внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

 внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

 повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

 обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

 централизованная замена ламп на энергосберегающие;

 централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

 рационализация расположения источников света в помещениях;

 автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

 автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основная задача развития территории Большереченского МО – увеличение объемов производства продукции, производимой на территории р.п. Большая Речка. Развитие населенных пунктов Большереченского городского поселения (Большая Речка, Бурдугуз, Тальцы) в 30-е-50-е годы прошлого века было связано главным образом с лесной промышленностью, там действовали леспромхозы. По мере истощения лесных ресурсов на прилегающей территории лесозаготовительная деятельность была заменена на ведение лесного хозяйства. С 60-х годов основной сферой занятости жителей р.п. Большая Речка поселка стало звероводство, основным градообразующим предприятием стал совхоз «Большереченский» (ныне – ЗАО «Большереченское»). В п. Бурдугуз в 1955 г. был размещен рыборазводный цех. Тальцы практически полностью попали в зону затопления Иркутского водохранилища и в 1955 г. были ликвидированы как самостоятельный поселок. В 90-е годы объемы деятельности зверохозяйства значительно сократились, рыборазводный цех прекратил работу, и многие жители поселения стали работать на получивших развитие рекреационных объектах, в т.ч. за его границами (в Иркутске, Листвянке и др.). Одновременно все чаще стали приобретаться и строиться дома в качестве «второго жилища» горожан. Таким образом, Большереченское муниципальное образование приобрело черты многофункционального пригородного поселения, и этот профиль сохраняется до расчетного срока генерального плана.

Сельское хозяйство представлено ЗАО «Большереченское», где работает 36 чел. В 2011 г. возобновил работу Бурдугузский рыбоводный завод ОАО ВостСибрыбцентр, где создано 12 новых рабочих мест. Оба предприятия имеют хорошие перспективы восстановления производства в полном объеме и роста численности кадров (по оценке, к рассветному сроку – до 0,6 тыс. чел.). К лесному хозяйству относятся Ангарский лесхоз и Ангарское лесничество Агентства лесного хозяйства Иркутской области, Большереченское лесничество Прибайкальского национального парка (всего 101 чел.), они сохраняются на перспективу. Предприятия транспорта и связи представлены участком филиала «Топкинский» ОГУ «Дорожная служба Иркутской области» и участком №9 РСЦ ОАО «Ростелеком» (всего 37 чел.).

На территории поселения размещаются значительные объекты туристско-рекреационного обслуживания: санаторий «Электра», парк-отель «Бурдугуз», гостиничный комплекс «Ангарский хутор», туристско-рекреационная зона «Сибирская заимка», база отдыха «Ангара» и др. Все они имеют для поселения градообразующее значение. Сюда же следует отнести и музей деревянного зодчества «Тальцы», который хотя и относится к сфере культуры, играет важную роль в формировании потока туристов. Численность занятых в рекреационном обслуживании составляет 522 чел. На перспективу в границах муниципального образование предусматривается развитие этого вида деятельности, численность кадров составит до 0,7 тыс. чел.

Большереченское муниципальное образование поддерживает интенсивные трудовые связи с близлежащими населенными пунктами (р.п. Листвянка, п. Никола), где работает часть трудоспособного населения (согласно оценке, до 60-80 чел.). На перспективу такие связи сохраняются, численность работающих за пределами поселения ориентировочно составит 0,1 тыс. чел.

В настоящее время в муниципальном образовании отсутствуют организации внепоселенного значения. На перспективу в Большой Речке намечено разместить Дом сестринского ухода на 50 мест с возможностью последующего расширения. Численность кадров составит 40-50 чел.

#### Таблица 5.1 - Численность градообразующих кадров

| Градообразующие виды деятельности | Исходный год (2011 г.), чел. | Расчетный срок (2030 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 48 | 0,60 |
| Лесное хозяйство | 101 | 0,10 |
| Транспорт и связь | 37 | 0,05 |
| Туризм и рекреационное обслуживание | 522 | 0,70 |
| Организации внепоселенного значения | - | 0,05 |
| Работающие за пределами поселения | 80 | 0,10 |
| Занято в градообразующих отраслях | 788 | 1,60 |
| в т. ч. приезжающие на работу из других населенных пунктов | ~200 | 0,20 |
| Градообразующие кадры – постоянные жители | 588 | 1,40 |

#### Таблица 5.2 - Численность обслуживающих кадров

| Обслуживающие виды деятельности | Исходный год (2010 г.), чел. | Расчетный срок (2030 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 26 | 0,06 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 72 | 0,15 |
| Культура | 10 | 0,03 |
| Здравоохранение | 24 | 0,09 |
| Розничная торговля и общественное питание | 80 | 0,20 |
| Управление, безопасность, финансы, связь | 48 | 0,07 |
| Всего | 260 | 0,60 |

В тоже время обслуживающий персонал многих туристско-рекреационных объектов (санатория «Электра», музея «Тальцы», парк-отеля «Бурдугуз» и др.) постоянно проживает вне границ поселения (в частности, в г. Иркутске). Их численность, согласно оценке, составляет до 200 чел. и сохраняется на перспективу.

Таким образом, численность градообразующих кадров – постоянных жителей поселения составляет поселения составляет около 0,6 тыс. чел. и к расчетному сроку генерального плана увеличивается до 1,4 тыс. чел. (см. таблицу 5.1).

#### Таблица 5.3 - Структура самодеятельного постоянного населения Большереченского муниципального образования

чел.

|  | 2010 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,85 | 2,0 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,59 | 1,4 |
| из нее работающие за пределами поселка | 0,08 | 0,1 |
| обслуживающая группа | 0,26 | 0,6 |

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности поселка. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 260 чел. В связи с ростом численности населения намечено увеличение численности градообслуживающих кадров до 0,6 тыс. чел. на расчетный срок (см. таблицу 5.2).

Общая численность постоянного самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) из числа постоянных жителей Большереченского муниципального образования на на расчетный срок генерального плана (2030 г.) оценивается в 2,0 тыс. чел., ее структура представлена в таблице 5.3.

НАСЕЛЕНИЕ

На начало 2014 года в Большереченского муниципальном образовании численность постоянного населения составляла 3033 человек.

Возникновение поселка Большая Речка относится к 1920 г., когда на берегу Ангары появилась заимка. В 1926 г. здесь проживало уже 73 чел. В 30-е годы прошлого века в поселке был развернут леспромхоз, развитие лесной промышленности привело к быстрому росту населения (в значительной мере – за счет ссыльных), и в 1943 г. Большая Речка получила статус городского населенного пункта (рабочего поселка). По мере истощения лесосырьевой базы объем лесозаготовок стал снижаться, и численность населения Большой Речки сократилась с 3,7 тыс. чел. в 1959 г. до 2,5 тыс. чел. в 1970 г. (см. таблицу 6.4). Для обеспечения занятости жителей в 60-е годы было размещено зверохозяйство и основан совхоз «Большереченский». Численность населения к 1979 г. выросла до 2,8 тыс. чел., главным образом за счет естественного прироста.

В 80-е годы численность население поселка сократилось за счет миграционного оттока жителей. В последующие годы Большая Речка стала во все большей мере приобретать черты пригородного поселка г. Иркутска, и в условиях естественной убыли населения численность жителей стала медленно расти за счет миграционного притока. В связи с невысокой численностью населения демографические показатели от года к году были различными в силу вероятностных причин. В течение последнего десятилетия рождаемость составляла 8,8-19,7 чел. на 1000 жителей, смертность – 9,2-21,5 чел. на 1000 жителей (см. таблицу 6.5). В последние годы (2007-2009 гг.) был отмечен естественный прирост населения (3,9-9,2 чел. на 1000 жителей). Недостаток рабочих мест в поселке отразился на возрастной структуре населения, отличающейся повышенным удельным весом пенсионных возрастов (23,1% населения по сравнению с 18,6% в среднем по Иркутской области).

Таблица 5.4 - Численность жителей р.п. Большая Речка (по данным переписей населения).

| год | тыс. чел. |
| --- | --- |
| 1959 | 3,7 |
| 1970 | 2,5 |
| 1979 | 2,8 |
| 1989 | 2,2* |
| 2002 | 2,4* |
| 2011 | 2,7* |

* постоянное население

Поселок Бурдугуз возник как лесопромышленный населенный пункт в 30-е годы прошлого века. К 1939 г. в нем насчитывалось 983 жителя. В последующие годы население увеличилось, и 10 мая 1946 г. Бурдугуз получил статус городского населенного пункта (рабочего поселка). Однако уже через два года, в 1948 г., он потерял самостоятельное значение и был включен в состав р.п. Большая Речка. При заполнении Иркутского водохранилища большая часть его территории была затоплена, и впоследствии численность его жителей не превышала 150 чел.

Село Тальцы возникло в середине XVIII века на берегу р. Ангары. В конце того же века там был построен стекольный завод. В 1926 г. численность жителей составляла 1 133 чел. В 30-е годы ХХ века там также стала развиваться лесная промышленность, население быстро росло и в 1934 г. Тальцы получили статус рабочего поселка. К 1939 г. численность жителей составила 7,5 тыс. чел. В 50-е годы территория поселка попала в зону затопления Иркутского водохранилища, и в 1955 г. рабочий поселок был упразднен, а небольшой населенный пункт вошел в состав р.п. Большая Речка.

Возникновение других населенных пунктов было связано с ведением лесного хозяйства (Бутырки, Черемшанка), размещением пионерлагеря (Березка) и эксплуатацией автодороги (Дорожный). Все они первоначально входили в р.п. Большая Речка, а в 70-е годы прошлого века вместе с поселками Бурдугуз и Тальцы стали отдельными сельскими населенными пунктами. Все они относятся к разряду мелких, в отдельные периоды некоторые оставались без постоянного населения. Динамика численности жителей сельских населенных пунктов представлена в таблице 5.6. В последние два десятилетия они фактически превратились в дачные поселки, при небольшой численности постоянных жителей в отдельные периоды (летний сезон, новогодние праздники и др.) их наличное население многократно возрастает.

Определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, обусловленный главным образом привлекательностью поселка в системе расселения г. Иркутска и района. Поскольку в пригородном расселении среди мигрантов обычно представлены лица разных возрастов, проектом прогнозируется стабилизация демографической структуры населения с учетом процессов его старения. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 6.7.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, предприятий и учреждений обслуживания. Абсолютная численность занятых в экономике постоянных жителей соответствует прогнозным показателям, приведенным в разделах 5.1, 5.2 (таблица 5.3). Прогноз трудовой структуры постоянного населения приведен в таблице 5.8.

Таблица 5.5 - Динамика численности постоянного населения р.п. Большая Речка

(по данным текущего статистического учета)

| год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Родилось чел. | 21 | 25 | 37 | 48 | 33 | 32 | 51 | 40 | 48 | 40 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 8,8 | 10,4 | 15,2 | 19,4 | 13,1 | 12,7 | 19,7 | 15,4 | 18,4 | 14,8 |  |
| Умерло чел. | 40 | 41 | 48 | 52 | 54 | 46 | 38 | 30 | 24 | 45 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 16,7 | 17,1 | 19,7 | 21,0 | 21,5 | 18,3 | 14,7 | 11,5 | 9,2 | 16,7 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -19 | -16 | -11 | -4 | -21 | -14 | 13 | 10 | 24 | -5 |  |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -7,9 | -6,7 | -4,5 | -1,6 | -8,4 | -5,6 | 5,0 | 3,9 | 9,2 | -1,9 |  |
| Прибыло чел. | 83 | 81 | 109 | 79 | 91 | 91 | 40 | 40 | 55 | 49 |  |
| Выбыло чел. | 45 | 44 | 52 | 40 | 33 | 35 | 33 | 27 | 22 | 28 |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | 38 | 37 | 57 | 39 | 58 | 56 | 7 | 13 | 33 | 21 |  |
| Прирост (убыль) чел. | 19 | 21 | 46 | 35 | 37 | 42 | 20 | 23 | 57 | 16 |  |
| Прирост (убыль), тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |

### Таблица 5.6 - Динамика численности постоянных жителей сельских населенных пунктов Большереченского городского поселения

|  | 1979 г. | 1989 г. | 1995 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2009 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурдугуз | 79 | 88 | 108 | 111 | 99 | 82 | 94 |
| п. Дорожный | 12 | 22 | 28 | 27 | 23 | 19 | 25 |
| п. Березка | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 3 |
| п. Тальцы | 10 | 5 | - | 14 | 9 | 12 | 12 |
| п. Черемшанка | 8 | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
| п. Бутырки | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| Всего | 116 | 134 | 148 | 166 | 142 | 117 | 140 |

Таблица 5.7 - Возрастная структура постоянного населения

(в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным переписей населения | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 г. | 2002 г. | 2011 г. | 2030 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 27,3 | 21,8 | 21,2 | 20 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 49,0 | 55,7 | 55,7 | 55 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 23,7 | 22,5 | 23,1 | 25 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |

### Таблица 5.8 - Трудовая структура постоянного населения

|  | 2010 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 0,85 | 30,2 | 2,0 | 50,0 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,59 | 21,0 | 1,4 | 35,0 |
| обслуживающая группа | 0,26 | 9,2 | 0,6 | 15,0 |
| Несамодеятельное население | 1,96 | 69,8 | 2,0 | 50,0 |
| Всего | 2,81 | 100,0 | 4,0 | 100,0 |

Кроме того, проектом учитывается расселение временных жителей – горожан, имеющих загородные дома на территории поселения в соответствии со сложившимся спросом. При расчете перспективной численности населения (с учетом временного) определяющим фактором для пригородного поселка является демографическая емкость территории и принятый тип застройки. В соответствии с проектными предложениями, жилищный фонд муниципального образования к расчетному сроку (2030 г.) составит     257 тыс. м2 общей площади в усадебной застройке, а население при средней жилищной обеспеченности 39 м2/чел. – 6,6 тыс. чел., в т.ч. постоянное население – 4,0 тыс. чел., временное - 2,6 тыс. чел.

Таблица 5.9 - Прогноз численности населения по населенным пунктам

тыс. чел.

|  | Исходный год (2011 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | население всего | в т.ч. |
|  |  |  | постоянное | временное |
| Большереченское городское поселение | 2,81 | 6,6 | 4,0 | 2,6 |
| р.п. Большая Речка | 2,67 | 5,0 | 3,4 | 1,6 |
| п. Березка | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Бурдугуз | 0,09 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| п. Бутырки | 0,01 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| п. Дорожный | 0,03 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| п. Тальцы | 0,01 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| п. Черемшанка | - | - | - | - |

Прогноз численности постоянного и временного населения в разрезе населенных пунктов в соответствии с принятым уровнем средней жилищной обеспеченности (см. раздел 5.1) представлен в таблице 5.9.

Жилищный фонд

Существующее положение

Согласно данным администрации Большереченского муниципального образования, на 01.01.2011 г. жилищный фонд городского поселения составил 75,4 тыс. м2 общей площади. В поселении преобладает частный жилищный фонд, на который приходится около96% (72,15 тыс. м2) всей общей площади. Муниципальный жилищный фонд размещается только в р.п. Большая Речка и составляет 3,2 тыс. м2, или 4,2% общей площади по поселению. Жилищный фонд поселка представлен малоэтажными домами в усадебной застройке и характеризуется в основном хорошим физическим состоянием. Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 296,6 м2/га, средняя плотность населения – 11 чел./га. Размещение жилищного фонда по населенным пунктам представлено в таблице 5.14.

Таблица 5.14 - Жилищный фонд Большереченского городского поселения

| Населенные пункты | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- |
|  | муниципальный | ведомственный | частный | итого |
| р.п. Большая Речка | 3,2 | 0,05 | 48,95 | 52,2 |
| п. Березка | - | - | 0,17 | 0,17 |
| п. Бурдугуз | - | - | 10,5 | 10,5 |
| п. Бутырки | - | - | 5,4 | 5,4 |
| п. Дорожный | - | - | 1,85 | 1,85 |
| п. Тальцы | - | - | 5,1 | 5,1 |
| п. Черемшанка | - | - | 0,18 | 0,18 |
| Всего | 3,2 | 0,05 | 72,15 | 75,40 |

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья на 01.01.2011 г. составила 26,8 м2, что примерно соответствует среднему уровню для городских поселений Иркутского района (26,5 м2/чел.). В то же время средняя жилищная обеспеченность в р.п. Большая Речка составила всего 19,6 м2/чел., что связано с наличием в сельских поселках значительного жилищного фонда временного населения («второго жилища» горожан). Там средняя жилищная обеспеченность (в расчете на постоянное население, при отсутствии данных о временном) превышает 165 м2/чел.

Таблица 5.15 - Уровень благоустройства жилищного фонда

|  | общая площадь, оборудованная (%) |
| --- | --- |
|  | водопро- водом | водо- отведением | центр. отопле-нием | горячим водоснаб-жением | газом | наполь-ными эл. плитами |
| Иркутский район | 31 | 28 | 37 | 23 | 32 | 55 |
| Большереченское городское поселение | 14 | - | - | - | … | … |

В отличие от Иркутского района в целом, жилищный фонд Большереченского муниципального образования отличается низким уровнем благоустройства (см. таблицу 5.15): канализация выгребная, отопление - печное, горячее водоснабжение отсутствует. В р.п. Большая Речка 20% общей площади обеспечено водоснабжением от скважин (13,8% жилищного фонда поселения).

Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2030 г.) жилищный фонд Большереченского городского поселения составит 257,0 тыс. м2 общей площади.

Уровень средней жилищной обеспеченности для населенных пунктов муниципального образования был принят разным, что отражает существующие различия. Поскольку загородные дома обычно больше, чем дома постоянного населения, средняя жилищная обеспеченность для р.п. Большая Речка, где современный уровень жилищной обеспеченности невысок, а удельный вес постоянных жителей будет наибольшим, принят в размере 34 м2/чел.; расчетная численность населения составит 5,0 тыс. чел. Для п. Бурдугуз средняя жилищная обеспеченность принята в размере 50 м2/чел., в других мелких населенных пунктах – до 65 м2/чел.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 75,4 тыс. м2 общей площади, характеризуется хорошим техническим состоянием и подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на землях, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время лесом, природными ландшафтами и сельскохозяйственными угодьями. Проект генерального плана предполагает существенное расширение существующих границ населенных пунктов за счет перспективного развития жилищного строительства поселения. Большая часть свободных территорий, определенных под застройку жилыми домами, располагается на прилегающих территориях р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз. Почти весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки, только в р.п. Большая Речка предусматривается строительство 2-3-этажного общежития общей площадью 320 м2.

Таблица 5.16 - Размещение жилищного фонда Большереченского городского поселения (на расчетный срок )

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый | проектируемый |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. постоянное |
| р.п. Большая Речка | 52,2 | 117,8 | 170,0 | 5,0 | 3,4 |
| п. Бурдугуз | 10,5 | 34,5 | 45,0 | 0,9 | 0,6 |
| п. Бутырки | 5,4 | 14,1 | 19,5 | 0,3 | 0,0 |
| п. Березка | 0,2 | - | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| п. Дорожный | 1,8 | 15,2 | 17,0 | 0,3 | 0,0 |
| п. Тальцы | 5,1 | - | 5,1 | 0,1 | 0,0 |
| п. Черемшанка | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
| Всего | 75,4 | 181,6 | 257,0 | 6,6 | 4,0 |

В р.п. Большая Речка новое жилищное строительство размещается в северо-восточной части поселка, за магистральной автодорогой Иркутск-Листвянка, по обоим берегам р. Большая. Объем проектируемой жилой малоэтажной застройки составит 117,8 тыс. м2 общей площади, всего в поселке жилищный фонд к расчетному сроку составит  170 тыс. м2 общей площади.

Новая жилая застройка п. Бурдугуз располагается к северу и к востоку от существующей застройки. Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 34,5 тыс. м2 общей площади, к расчетному сроку жилищный фонд составит 45,0 тыс. м2 общей площади.

Проектом предусматривается существенное развитие жилой зоны п. Бутырки в западном направлении, проектируемый жилищный фонд составит 14,1 тыс. м2 общей площади, а всего в поселке к расчетному сроку объем жилья составит 19,5 тыс. м2 общей площади.

В п. Дорожный новый жилищный фонд размещается вдоль автодороги Иркутск-Листвянка по обе стороны от нее, но главным образом к востоку. Его объем составит 15,2 тыс. м2 общей площади, что позволит довести общий жилищный фонд поселка к расчетному сроку до 17,0 тыс. м2 общей площади.

В поселках Березка, Тальцы и Черемшанка новое жилищное строительство с размещением постоянного населения в ощутимых объемах не предусматривается, они будут развиваться как дачные поселки.

Всего в границах Большереченского городского поселения проектом генерального плана намечено в период до расчетного срока размещение 181,6 тыс. м2 общей площади нового жилищного строительства, жилищный фонд поселения к 2030 г. составит 257,0 тыс. м2 общей площади, а средняя жилищная обеспеченность населения достигнет 38,9 м2 общей площади в расчете на одного жителя. Размещение существующего и проектируемого жилищного фонда в разрезе населенных пунктов, а также прогноз численности постоянного и временного населения представлены в таблице 5.16.

Проектом предусматривается обеспечение нового жилищного фонда централизованным водоснабжением и водоотведением, напольными электроплитами. В связи с низкой плотностью усадебной застройки, развитие централизованного отопления не предусматривается. В то же время проектом предлагается размещение в новых жилых домах электрических бойлерных установок, обеспечивающих также горячее водоснабжение.

Теплоснабжение

На рассматриваемой территории на перспективу намечается 1-2 этажное жилищное строительство усадебного типа и объекты культурно-бытового обслуживания.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов приняты:

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

СНиП2-04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим характеризуется следующими климатическими данными:

Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная температура для проектирования систем отопления вентиляции -28с

Средняя температура за отопительный период -6,4с

Продолжительность отопительного периода 254суток.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, соответствующей этажности, приведёнными в СНиП 23-02-2003 с переводом их в сопоставимые единицы (ккал/час); на вентиляцию общественных. зданий-по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии СНиП 2.04.01-85*.Норма расхода горячей воды с температурой 55с на одного жителя принята 105л/сутки.

Таблица 5.38 - Расчетные тепловые нагрузки проектируемых объектов

| Населенные пункты | Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь м² | Число жителей | Этажность | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  |  |  |  | Qо | Qгв. ср. | ∑Q |  | Qо | Qв | Qгвс. ср. | ∑Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| р.п. Большая Речка | 117800 | 3465 | 1-2 | 7,039 8,186 | 0,909 1,058 | 7,948 9,244 | Нач. школа – дет. сад 90 мест | 0,065 0,076 | 0,033 0,038 | 0,029 0,033 | 0,127 0,147 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. школа – дет. сад 30 мест | 0,022 0,025 | 0,011 0,013 | 0,01 0,011 | 0,042 0,049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. школа – дет. сад 30 мест | 0,022 0,025 | 0,011 0,013 | 0,01 0,011 | 0,042 0,049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внешкольные учреждения 20 мест | 0,018 0,021 |  | 0,005 0,006 | 0,023 0,027 |
|  |  |  |  |  |  |  | Стационары расширение на 30 коек | 0,123 0,144 | 0,171 0,199 | 0,063 0,073 | 0,358 0,416 |
|  |  |  |  |  |  |  | Поликлиники расширение на 70 посещений в смену | 0,036 0,042 | 0,035 0,04 | 0,028 0,033 | 0,099 0,115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Станция скорой помощи на 3 автомобиля | 0,03 0,035 | 0,025 0,029 | 0,009 0,01 | 0,064 0,074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Клуб 150 мест | 0,041 0,048 | 0,037 0,043 | 0,005 0,006 | 0,084 0,097 |
|  |  |  |  |  |  |  | Рынки 200 м2 торговой площади | 0,013 0,015 | 0,016 0,019 | 0,002 0,002 | 0,032 0,037 |
|  |  |  |  |  |  |  | Спортивные залы 540 м2 площади пола | 0,053 0,061 | 0,264 0,307 | 0,081 0,095 | 0,398 0,462 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бассейны 100 м2 зеркала воды | 0,043 0,05 | 0,169 0,196 | 0,17 0,198 | 0,382 0,444 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гостиница 20 мест | 0,006 0,007 |  | 0,003 0,003 | 0,009 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин 400 м кв торговой площади | 0,055 0,064 | 0,056 0,065 | 0,01 0,01 | 0,121 0,139 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин 200м кв торговой площади | 0,03 0,035 | 0,028 0,033 | 0,004 0,004 | 0,062 0,072 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин 150м кв торговой площади | 0,023 0,026 | 0,021 0,024 | 0,004 0,004 | 0,048 0,053 |
|  |  |  |  |  |  |  | ДОУ на 150 мест | 0,109 0,127 | 0,044 0,051 | 0,048 0,056 | 0,201 0,234 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внешкольное учреждение (Музыкальная школа) на 150 мест | 0,131 0,151 | 0,025 0,03 | 0,038 0,043 | 0,194 0,224 |
| Итого |  |  |  | 7,039 8,186 | 0,909 1,058 | 7,948 9,244 |  | 0,82 0,951 | 0,946 1,1 | 0.519 0,599 | 2,286 2,652 |
|  | 10,234 11,896 |
| п. Бурдугуз | 34500 | 690 | 1-2 | 2,061 2,397 | 0,181 0,211 | 2,243 2,608 | Нач. школа – дет. сад 30 мест | 0,022 0,025 | 0,011 0,013 | 0,01 0,011 | 0,042 0,049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. школа – дет. сад 30 мест | 0,022 0,025 | 0,011 0,013 | 0,01 0,011 | 0,042 0,049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Клуб 50 мест | 0,014 0,016 | 0,012 0,014 | 0,002 0,002 | 0,028 0,032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,01 0,012 | 0,012 0,014 | 0,002 0,002 | 0,024 0,028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазин 150 м2 торговой площади | 0,01 0,012 | 0,012 0,014 | 0,002 0,002 | 0,024 0,028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Предприятия общественного питания 2х20 мест | 0,019 0,022 | 0,061 0,071 | 0,04 0,047 | 0,12 0,139 |
|  |  |  |  |  |  |  | Отделение связи обьект | 0,025 0,029 | 0,06 0,069 | 0,003 0,003 | 0,088 0,101 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фельдшеро-акушерский пункт обьект | 0,02 0,023 | 0,02 0,023 | 0,002 0,002 | 0,042 0,048 |
| Итого |  |  |  | 2,061 2,397 | 0,181 0,211 | 2,243 2,608 |  | 0,142 0,164 | 0,199 0,23 | 0,071 0,08 | 0,41 0,474 |
|  | 2,653 3,082 |
| п. Бутырки | 14100 | 217 | 1-2 | 0,842 0,98 | 0,057 0,066 | 0,899 1,046 | Магазин 70 м2 торговой площади | 0,005 0,005 | 0,006 0,007 |  | 0,011 0,013 |
| Итого |  |  |  | 0,842 0,98 | 0,057 0,066 | 0,899 1,046 |  | 0,005 0,005 | 0,006 0,007 |  | 0,011 0,013 |
|  | 0,91 1,058 |
| п. Дорожный | 15200 | 234 | 1-2 | 0,908 1,056 | 0,061 0,071 | 0,97 1,128 | Магазин 2х45 м2 торговой площади | 0,006 0,007 | 0,007 0,009 | 0,001 0,001 | 0,014 0,017 |
| Итого |  |  |  | 0,908 1,056 | 0,061 0,071 | 0,97 1,128 |  | 0,006 0,007 | 0,007 0,009 | 0,001 0,001 | 0,014 0,017 |
|  | 0,984 1,144 |
| п. Тальцы |  |  |  |  |  |  | Магазин 30 м2 торговой площади | 0,002 0,002 | 0,002 0,003 |  | 0,004 0,005 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 0,002 | 0,002 0,003 |  | 0,004 0,005 |
|  | 0,004 0,005 |
| Итого на расчетный срок | 14,785 17,185 |

В соответствии с расчётами прирост тепловых нагрузок по населённым пунктам Большереченского поселения на расчётный срок составит  14,785 Гкал/час/ 17,185 МВт.

Учитывая характер планируемой застройки и возможность реализации строительства объектов во времени, проектом предлагается создать децентрализованную схему теплоснабжения во всех населённых пунктах, строительством автономных источников тепла у потребителей частично с использованием электроэнергии, а частично с установкой котлов на твёрдом топливе с последующим переводом на газовое топливо. Возможно печное отопление. На расчётный срок предполагается приход газа в Большереченское поселение. Приход газа позволит использовать его в качестве основного вида топлива для теплоисточников, вместо угля, и стать альтернативой по использованию электроэнергии для целей теплоснабжения.

Для обеспечения тепловой энергией предлагаемых к размещению в р. п. Большая Речка, Детского сада на 150 мест и Музыкальной школы на 150 мест и частично объектов малоэтажного жилищного строительства планируется строительство котельной на твердом топливе.

В целях сокращения потребления тепловой энергии необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению. Энергосберегающими технологиями могут стать солнечные установки для горячего водоснабжения, рекуперация и утилизация тепла вентиляционных выбросов. Применение данных установок должно быть проработано при разработке конкретных проектов.

Существующие угольные котельные и автономные электрокотельные малой мощности сохраняются с учётом перевода их в дальнейшем на газ.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

 критерии доступности коммунальных услуг для населения;

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

 величины новых нагрузок;

 показатели качества поставляемого ресурса;

 показатели степени охвата потребителей приборами учета;

 показатели надежности поставки ресурсов;

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

 показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Большереченского муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

 обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

 улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

 обеспечение энергосбережения;

 снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

 обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

 повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

 уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

 обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

 Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2013 г. – 1 ед./км; 2024 г. – 0 ед./км.

 Уровень потерь: 2013 г. – 20%; 2024 г. – 8%.

 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. – 20%; 2024 г. – 5%.

 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 15%; 2024 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

 Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

 Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

 Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

Параметры надежности

 Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в за проектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

 Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

 Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

Параметры качества обслуживания

 Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

 Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

 Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

 Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

 Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

 Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

 Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

 Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

 Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

 Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

 Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. – 0,9 ед./км; 2024 г. – 0 ед./км;

 Износ системы водоснабжения: 2014 г. – 70%; 2024 г. – 45%.

 Уровень потерь воды: 2014 г. – 15%; 2024 г. – 8%.

 Обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 15%; 2024 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

 Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

 Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

 Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

 Обеспечить снижение потерь воды;

 Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

 Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

 Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

 Организовать установку водосберегающей арматуры;

 Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

 Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

 Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

 Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

 Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

 Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

 Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

 Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

 Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

 Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

 Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

 Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

 Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

 Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

 Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

 Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

 Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

 Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

 Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

 Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

 Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

 Расширить использование тарифов по зонам суток;

 Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

 Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

 Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

 Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

 Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

 Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

 Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

Параметры экономической эффективности

 Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

 Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

 Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

 Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Таблица 13. -Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Большереченского муниципального образования

| п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | 57 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 25,5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| 2.2. | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 15 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,8 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,21 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 14. Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 2014-2019 | 46695 |
| 1.1 | Строительство сетей холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения d 100 мм, протяженностью 8,346 км | 2014 - 2017 год | 27568 |
| 1.2 | Строительство подземного хозяйственно-питьевого водозабора мощностью 460 м3/сут | 2015 - 2017 год | 11190 |
| 1.3 | Подключение жилых домов и усадеб поселка | 2016-2019 год | 7937 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2016-2024 г | 73095 |
| 2.1 | Строительство Очистных сооружений дождевой канализации Q= 10 л/с | 2017-2020 год | 9 000 |
| 2.2 | Строительство сетей дождевой канализация d 160-315мм, протяженностью 6,7км | 2016-2024 год | 27300 |
| 2.3 | Строительство Канализационных очистных сооружений Q= 4000 м³/сут | 2017-2024 год | 22 000 |
| 2.4 | Строительство Сетей хозяйственно-бытовой канализация d 110-315мм, протяженностью 10,5км | 2021 год | 14 795 |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 2015-2024 г. | 11000 |
| 3.1 | Реконструкция ПС "Большая Речка" (замена трансф-в 10 МВА на трансф-ры 16 МВА) | 2018 год | 3000 |
| 3.2 | Строительство сетей 10 кВ, 0,4 кВт. к объектам нового строительства | 2015-2024 год | 8000 |
| 4. | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО | 2014-2024 г. | 22000 |
| 4.1 | Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях населенных пунктов, входящих в состав поселения | 2015-2017 годы | 18 000 |
| 4.2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2014-2024 годы | 3 500 |
| 4.3 | полигон ТБО | 2018 год | 500 |
| ВСЕГО (за весь период реализации программных мероприятий 2014-2024 гг.) | 152790 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Большереченского муниципального образования, бюджета муниципального образования Иркутской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Большереченского муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией Большереченского муниципального образования, а также предприятиями коммунального комплекса осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского муниципального образования.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Большереченского муниципального образования.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Большереченского муниципального образования, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Большереченского муниципального образования.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Большереченского муниципального образования.

# Text boxes

Место расположения котельной в р.п. Большая Речка