РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «05» ноября 2014г.						         № 264/1-о

Об утверждении схемы водоснабжения р.п. Большая Речка, Иркутского района, Иркутской области

В целях развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилищного фонда р.п. Большая Речка, 	увеличения объёмов производства коммунальной продукции, улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, повышения качества питьевой воды, обеспечения качественным водоснабжением социально-значимых объектов, надёжного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О Водоснабжении и водоотведении», -

РАСПОРЯЖЕНИЕ:

- Утвердить схему водоснабжения рабочего поселка Большая Речка, Иркутского района, Иркутской области (приложение).

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации Большереченского муниципального образования | Ю.Р.Витер |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации Большереченского муниципального образования

№264/1 от «05» ноября 2014 г.

«Согласовано»:                                                                «Утверждаю»:

Министерство жилищной политики                              Глава Большереченского МО

и энергетики Иркутской области                                   Ю.Р. Витер

«____»___________2014г                                               «____»____________2014г.

Схема водоснабжения

п. Большая Речка Иркутского района

Иркутской области

ООО УК «Ушаковская»

2014г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6. Перечень бесхозяйных объектов……………………………………………

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Большереченского МО на период до 2030 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Большереченского МО.

- Генерального плана Большереченского МО.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы централизованного водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Большереченского МО Иркутского района Иркутской области

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Большереченского МО.

Местонахождение объекта

Большереченское муниципальное образование является городским поселением в составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Большереченское городское поселение входят рабочий поселок Большая Речка (городской населенный пункт), поселки Бурдугуз, Бутырки, Березка, Дорожный, Тальцы и Черемшанка (сельские населенные пункты). Административным центром Большереченского муниципального образования является р.п. Большая Речка.

Большереченское городское поселение расположено в южной части Иркутского муниципального района и граничит на севере с Ушаковским сельским поселением, на востоке – с Голоустненским сельским поселением, на юге и юго-востоке – с Листвянским городским поселением, на западе – с Марковским городским поселением (все - Иркутского района), а на юге и юго-западе – с Портбайкальским городским поселением Слюдянского района Иркутской области.

Таблица 1 - Населенные пункты Большереченского городского поселения

|  | Население на 01.01.2011г.* | Расстояние до р.п. Большая Речка, км |
| --- | --- | --- |
| р.п. Большая Речка | 2 673 |  |
| сельские населенные пункты: |  |  |
| п. Бурдугуз | 94 | 17 |
| п. Бутырки | 6 | 13 |
| п. Березка | 3 | 18 |
| п. Дорожный | 25 | 19 |
| п. Тальцы | 12 | 8 |
| п. Черемшанка | - | 13 |
| сельское население всего | 140 |  |
| Всего | 2 813 |  |

* по данным администрации Большереченского муниципального образования

Территория Большереченского городского поселения расположена на водораздельном участке Восточно-Сибирского плоскогорья по обоим берегам р. Ангары. Рельеф местности в правобережной части поселения в основном спокойный, слегка холмистый, благоприятный для размещения застройки; в левобережной части – холмистый, с сильно расчлененным рельефом. Населенные пункты в левобережной части муниципального образования отсутствуют.

Выгоды транспортно-географического положения поселения связаны с относительной близостью к г. Иркутску (расстояние от р.п. Большая Речка до центра города – 55 км; от п. Дорожный – 37 км), к озеру Байкал, и с наличием территориальных резервов для развития. В то же время расширение территории поселков осложняется соседством с Прибайкальским национальным парком.

Населенные пункты Большереченского муниципального образования располагаются вдоль автомобильной дороги регионального значения Иркутск–Листвянка (Байкальского тракта) или в непосредственной близости от нее.

Большереченское муниципальное образование входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает тесные культурно-бытовые и трудовые связи; оно все больше приобретает черты пригородного поселения.

В качестве центра муниципального образования р.п. Большая Речка осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении шести подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 140 чел. (см. таблицу 2.1). Поселок Черемшанка постоянного населения не имеет и является дачным поселком. Расстояние от центра муниципального образования до наиболее удаленного п. Дорожный – 19 км по Байкальскому тракту.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Большереченского МО в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2022г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство нового водозабора;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на Большереченском МО.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития Большереченского МО.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Водоснабжение жителей населенных пунктов Большереченского МО осуществляется из подземных источников, с помощью скважин и колодцев, и поверхностного источника (Иркутское водохранилище).

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

В рабочем поселке Большая Речка имеется 12 артезианских скважин, из них 9 скважин используется для нужд жителей поселка. Глубина скважин от 43 до 102 метров. Дебит 3-х скважин от 0,5 до 2,5 м3/час. Зоны санитарной охраны источников не определены и не установлены.

Скважина по ул. Советская, 5а расположена вне здания водонапорной башни. Здание водонапорной башни деревянное, находится в аварийном состоянии. Водонапорные баки проржавевшие.

Скважина по ул. Октябрьская расположена вне здания водонапорной башни. Здание водонапорной башни деревянное, баки проржавевшие.

Скважина №1 по ул. Мира внутри водонапорной башни, санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

Скважина №2 по ул. Мира расположена вне здания водонапорной башни. Здание водонапорной башни деревянное, оборудование проржавевшее.

Скважина по ул. Набережная и Фурманова находится внутри здания.

Скважина по ул. Калинина расположена вне здания водонапорной башни. В настоящее время ведется строительство нового павильона, установлен бак, не имеющий санитарно-эпидемиологического заключения.

Для скважины по ул. 3-я Советская в 2006 г. построен новый павильон, скважина не сдана в эксплуатацию после проведенного ремонта.

Скважина по ул. О. Кошевого, построена для подачи воды на нужды бани.

Скважина по ул. Тюленина предназначена для школы и котельной. Расположена вне здания водонапорной башни.

Скважины по ул. О. Кошевого и ул. Тюленина имеют разводящую сеть.

Все скважины, за исключением скважин по ул. О. Кошевого, 3-я Советская и Фурманова нуждаются в ремонте.

Промывка и дезинфекция баков проводится не регулярно. Водоподготовка и обеззараживание воды не предусмотрены.

Контроль качества воды проводится лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Производственный лабораторный контроль не организован.

Пробы воды из скважин по ул. Мира, О. Кошевого, 5-я Советская и Калинина не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения» по содержанию железа (превышение в 1,2-3,5 раза), цветности. Пробы воды из скважин по ул. Набережная, 229, Октябрьская, 5а, Мира, 22а не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по цветности.

Водоснабжение посёлка Бурдугуз осуществляется из скважин, колодцев и Иркутского водохранилища. Качество и количество воды не контролируется. Ориентировочно фактическое водопотребление составляет 1188 м3/год. Зоны строгого режима источников водоснабжения не огорожены. Существующая водонапорная башня не эксплуатируется и требуется её техническое обследование.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Первая и главная проблема водоснабжения – это отсутствие централизованного водоснабжения в поселке. Существующие скважины не имеют зон санитарной охраны, характеризуются в 60 процентном и более износом основных фондов. Фактические затраты на эксплуатацию скважин очень высокие.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения.

Таблица водопотребления по Большереченскому МО на 2013г.

Таблица 2 – Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) Водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| р. п. Большая Речка | - | 5,0 | 150 | - | 0,98 |
| п. Бурдугуз | - | 0,9 |  | - | 0,18 |
| п. Бутырки | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Березка | - | 0,0 |  | - | 0 |
| п. Дорожный | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Тальцы | - | 0,1 |  | - | 0,02 |
| п. Черемшанка | - | - |  | - | - |
| ИТОГО | - | 6,6 |  | - | 1,3 |

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный объемы воды.

Большереченское муниципальное образование, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8-9 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 3 – Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 216 | 455 | 617 |

Для обеспечения водой, на хозяйственно-питьевые нужды населения Большереченского муниципального образования предусматривается, на расчетный срок:

- строительство подземных водозаборов в р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз;

- строительство резервуаров чистой воды в р.п. Большая Речка;

- строительство водонапорной башни в п. Бурдугуз;

- строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения в р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз;

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.34.

Таблица 4 – Ориентировочные объемы работы

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| р.п. Большая Речка |  |  |  |
| Строительство водозабора производительностью – 460 м3/сут | шт. | - | 1 |
| Строительство резервуаров чистой воды – 120 м3 | шт. | - | 2 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 200-100мм | км | - | 9,3 |
| п. Бурдугуз |  |  |  |
| Строительство водозабора производительностью – 200 м3/сут | шт. | - | 1 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения 2Ду100мм | км | - | 1,81 |
| То же, 2Ду150 мм | км | - | 0,32 |
| Строительство водонапорной башни – 100 м3 | шт. | - | 1 |

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.02-84*, п. 8.42 – 8.45.

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения.

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Водоотведение (хоз.-бытовая канализация)

- Существующие объекты

В настоящее время отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных пунктах Большереченского муниципального образования от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения осуществляется в выгребные ямы. Жилой фонд обеспечен надворными туалетами.

Локальными системами хозяйственно-бытовой канализации, включающими отводящие сети и очистные сооружения оснащены санаторий «Электра» и парк-отель «Бурдугуз».

Стоки из отдельных выгребов жилой застройки п. Бурдугуз откачиваются автоцистернами и вывозятся на канализационные очистные сооружения р. п. Листвянка.

- Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Проектом генерального плана п. Бурдугуз предусмотрена транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка, специальным автотранспортом.

- Проектное предложение

Для поселков Большая Речка и Бурдугуз  предусматриваются централизованные схемы канализации (по неполной раздельной системе).

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 5.35.

Проектом предусматривается отвод хозяйственно-бытовых сточных вод, от объектов социально-культурного и бытового назначения в поселках Большая Речка, Бурдугуз, Бутырки и Дорожный предусматривается в непроницаемые выгребы с последующей откачкой и вывозом, с помощью автотранспорта на проектируемые канализационные очистные сооружения р.п. Листвянка.

В настоящее время введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в посёлке Листвянка производительностью 2 800 м3 /сутки, при фактическом поступлении 1 000 м3 /сутки.

Таблица 5 – Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| р. п. Большая Речка | - | 5,0 | 150 | - | 0,88 |
| п. Бурдугуз | - | 0,9 |  | - | 0,16 |
| п. Бутырки | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Березка | - | 0,0 |  | - | 0 |
| п. Дорожный | - | 0,3 |  | - | 0,06 |
| п. Тальцы | - | 0,1 |  | - | 0,02 |
| п. Черемшанка | - | - |  | - | - |
| ИТОГО | - | 6,6 |  | - | 1,18 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Большереченского МО,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п.2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение –15л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Объем пожарного запаса воды приведен в таблице 3.

Расчетные расходы водопотребления в таблице 2.

Благоустройство жилой застройки  Большереченское МО принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2030 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Большереченского МО предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории  поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение посёлка принимается от нового подземного водозабора, расположенного выше существующей водонапорной башни по ул. Октябрьской. Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø200мм до Ø100 мм.

Министерством жилищной политики и энергетики сделан запрос Иркутскому филиалу ФБУ “Государственная комиссия по запасам подземных ископаемых” о наличии подземных вод в поселке. Комиссия подтвердила наличие  запасов подземных вод в требуемом количестве на перспективу развития поселка Б.Речка, согласно генерального плана на расчетный срок 2030 г.

После оформления заявки на получение права пользования недрами для геологического изучения недр и получения лицензии, заключения договора подряда со специализированной организацией на выполнение гидрогеологического сопровождения поисково – оценочных работ необходимо произвести бурение артезианских скважин.

В целях обеспечения подачи воды питьевого качества отвечающего СанПиН 2.1.1.1074-а “Питьевая вода” гигиенические требования по результатам мониторинга качества воды предусмотрена доочистка воды и обеззараживание, ограждение санитарной зоны, а также предусмотрена плата за подключение электроэнергии в объеме 30 квт/час, требуется выполнить и утвердить проект зон санитарной охраны водозабора.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка под водозабор, предварительно проведена.

Необходимо отметить: схемой водоснабжения предусмотрена господствующая точка над поселком, поэтому запланирована работа водоводов самотеком, чтобы обеспечить “мягкую” работу всей системы водоснабжения. Строительство контррезервуаров необходимо предусмотреть дополнительно, при необходимости.

2) Строительство водовода от водозабора до существующей водонапорной башни d-200мм, протяженностью 630 п.м. планируется выполнить в рамках концессионного соглашения за счет собственных средств концессионера.

3) Строительство водопроводных разводящих сетей поселка, согласно утвержденной схемы предусматривается с полным охватом существующих водонапорных башен и артезианских скважин, с целью исключения их из схемы водоснабжения поселка, а также приближения воды питьевого качества к жилым домам населения с последующим подключением их к разводящим сетям водопровода на основе платы за подключение. Схемой предусматривается установка по трассе пожарных гидрантов и водоразборных колонок согласно нормативов.

Общая протяженность водопроводных сетей d-150-100-50мм составляет 9.3км.

Предусмотрено поэтапное строительство сетей, исходя из возможностей финансирования.

Первый этап предусматривает строительство водопроводных сетей d-150-100мм от существующей водонапорной башни ул. Октябрьская далее по улицам Мира, Ленина до центральной котельной, протяженностью 1480 п.м., что позволяет обеспечить подпитку котельной водой лучшего качества и закрыть 3 водонапорных башни и артезианских скважин.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012. 	Для обеспечения внутреннего  пожаротушения проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2030г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2022г.:

- Строительство подземного водозабора производительностью 460м3/сут., с организацией зоны санитарной охраны, получение лицензии на право пользования недрами на нужды водоснабжения поселка;

- Строительство водовода от строящегося водозабора до существующей водонапорной башни по ул. Октябрьской протяженностью 630 п.м., труба полиэтиленовая d – 200мм ;

- Проектирование и строительство хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Большая Речка, общей протяженностью 9.3 км, d-150-100-50 мм трубы полиэтиленовые с полным охватом нужд поселка согласно нормативов. Предусмотрено исключение из схемы 11 существующих водонапорных башен и скважин.

- Подключение жилых домов и усадеб к хозяйственно-питьевому водопроводу, с учетом перспектив развития поселка на основании генерального плана;

На второй этап 2016-2030 гг.:

Развитие сетей водоснабжения новых микрорайонов поселка.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Перечень бесхозяйных объектов

Бесхозяйственные объекты в п. Большая Речка не были предоставлены.